Руководство по обновлению прошивки (программного обеспечения)

1) Убедитесь, что ваше Устройство имеет достаточный заряд. Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО видеорегистратора.

2) Проверьте номер модели. Убедитесь в том, что Вы планируете использовать нужную прошивку.

3)  Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

4) Разархивируйте файл. Правой кнопкой мышки щёлкните на папке с архивом. В выпадающем меню выберите «Извлечь всё / Extract Here» 

5) Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

6) Запишите на карту памяти файл прошивки в формате *.bin (firmware.bin). На карте памяти должен находиться только этот файл. 

7) Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

8) На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на левой стороне прибора).

9) На панели меню появится сообщение об успешной перепрошивке.

Примечания:

- Во время перепрошивки на видеорегистратор обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.

- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.

- Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через USB (кабель/адаптер), питания от USB не хватает, что приводит к тому, что видеорегистратор перестаёт включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл обновления следует скопировать на карту памяти MicroSD, отнести аппарат в машину и подключить к бортовому питанию!